附件1

发布的6项交通运输行业标准和3项部门计量检定规程的编号、名称、主要内容等一览表

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 主要内容 | 代替标准号 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JT/T 1284—2020 | 低平板半挂车技术规范 | 本标准规定了低平板半挂车的通用技术要求、低平板增强型半挂车特殊要求、试验方法、检验规则，以及标识、随车文件和储存等。 本标准适用于低平板半挂车的设计、生产、检验和使用。 |  | 2020-04-01 |
|  | JT/T 1285—2020 | 危险货物道路运输营运车辆安全技术条件 | 本标准规定了危险货物道路运输营运车辆的分类，基本要求、一般要求、特殊要求等安全技术要求和试验方法。 本标准适用于从事危险货物道路运输的N类车辆，O类半挂车，半挂牵引车与半挂车组成的半挂汽车列车等营运车辆。非营运车辆可参照使用。 本标准不适用于用途为爆炸品现场制造的移动式爆炸品制造单元。 |  | 2020-04-01 |
|  | JT/T 1286—2020 | 空陆联运集装货物转运操作规范 | 本标准规定了空陆联运集装货物转运的一般要求、道路运输承运人卡车运营人基本条件、航空集装器与卡车的匹配、卡车装载管理、航空转陆路操作、陆路转航空操作、信息提供和应急处置等要求。 本标准适用于集装货物的空陆联运。 |  | 2020-04-01 |
|  | JT/T 1287—2020 | 乘用车集装箱运输技术要求 | 本标准规定了乘用车集装箱运输的装/卸载场地、人员及着装、运输装备、装载、运输过程、卸载等技术要求。 本标准适用于采用ISO通用集装箱、乘用车运输专用集装箱、集装箱与乘用车运输架组合的乘用车多式联运。 |  | 2020-04-01 |
|  | JT/T 1288—2020 | 冷藏集装箱多式联运技术要求 | 本标准规定了冷藏集装箱多式联运的设施设备要求、联运作业要求、联运信息要求。 本标准适用于冷藏集装箱的多式联运。 |  | 2020-04-01 |
|  | JT/T 1289—2020 | 道路运输行业网络远程教学平台技术规范 | 本标准规定了道路运输行业网络远程教学平台教学课程（课件）的内容、质量、播放控制、界面设计要求，以及教学平台功能、技术性能和运营服务要求。 本标准适用于第三方教学平台的设计、建设及运营管理，以及指导第三方教学平台教学课程设计和课件制作。企业自用教学平台的设计、建设与运营管理及其课件制作可参照使用。 |  | 2020-04-01 |
|  | JJG（交通）142—2020 | 磁通量索力检测仪 | 本规程适用于磁通量索力检测仪的首次检定、后续检定和使用中检查。 |  | 2020-04-01 |
|  | JJG（交通）143—2020 | 桥梁挠度检测仪 | 本规程适用于桥梁挠度检测仪的首次检定、后续检定和使用中检查。 |  | 2020-04-01 |
|  | JJG（交通）100—2020 | 双轮式横向力摩擦系数自动测试系统 | 本规程适用于双轮式横向力摩擦系数自动测试系统的首次检定、后续检定和使用中检查。 | JJG（交通）100—2010 | 2020-04-01 |

附件2

《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T 325-2018）

第1号修改单

1.在JT/T 325-2018《营运客车类型划分及等级评定》中 “5等级划分”表2中乘用车序列增加“普通级”。

表2  等级划分

| 类型 | 客 车 | 乘用车 |
| --- | --- | --- |
|  | 特大型 | 大型 | 中型 | 小型 |  |
| 等级 | 高 三级 | 高 二级 | 高 一级 | 中 级 | 普 通 级 | 高 三 级 | 高 二 级 | 高 一 级 | 中 级 | 普 通 级 | 高 二 级 | 高 一 级 | 中 级 | 普 通 级 | 高 二 级 | 高 一 级 | 中 级 | 普 通 级 | 高 级 | 中 级 | 普 通 级 |

2.在“8.3乘用车等级评定必要条件”的表6中增加“普通级”及相关评定条件。具体条款如下：

表6 乘用车等级评定必要条件

| 评定项目 | 高级 | 中级 | 普通级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轴距（mm） | ≥3000 | ≥2800 | ≥2700 |
| 前后盘式制动器 | 配置 | 配置 | 配置a |
| ABS | 配置 | 配置 | 配置 |
| ESC | 配置 | 配置 | 配置b |
| 动力转向 | 配置 | 配置 | 配置 |
| 胎压监测报警系统c | 配置 | 配置 | 配置 |
| 自动紧急制动系统(AEBS) | 配置 | - | - |
| 车道偏离预警系统(LDWS) | 配置 | 配置 | - |
| 日间行车灯 | 配置 | - | - |
| 盲区监测系统 | 配置 | - | - |
| 倒车雷达 | 配置 | 配置 | - |
| 比功率（kW/t）d | 汽油 | ≥34 | ≥24 | ≥24 |
|  | 柴油 | ≥24 | ≥21 | ≥21 |
|  | 燃气 | ≥24 | ≥21 | ≥21 |
| 空气调节与控制 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 空调制冷量（人均）（kj/h） | ≥1900 | ≥1800 | ≥1800 |
| 空调供热量（人均）（kj/h） | ≥1900 | ≥1800 | ≥1800 |
| 强制通风换气量（人均）（m3/h） | ≥25 | ≥20 | ≥20 |
| 温度自动控制装置 | 配置 | - | - |
| 灭火器 | 配置 | 配置 | 配置 |
| 主驾安全气囊 | 配置 | 配置 | 配置 |
| 副驾安全气囊 | 配置 | 配置 | 配置e |
| 座椅深 （mm） | ≥420 | ≥420 | ≥400 |
| 座椅宽 （mm） | ≥420 | ≥420 | ≥400 |
| 靠背高 （mm）f | ≥720 | ≥650 | ≥650 |
| 靠背角度可调(调节角度向后15°～30°)g | 配置 | 配置 | 配置 |
| 座间距（同方向）（mm） | ≥650 | ≥650 | ≥630 |
| 汽车安全带 | 配置 | 配置 | 配置 |
| 卫星定位装置 | 配置 | 配置 | 配置 |
| 通用串行总线USB | 配置 | 配置 | - |
| 轮胎断面宽度（mm） | ≥195 | ≥195 | ≥175 |
| a普通级后轮装备盘式制动器于标准第1号修改单发布后第7个月开始实施。 b普通级该配置于标准第1号修改单发布后第7个月开始实施。 c胎压监测系统或胎压报警装置，能通过仪表台向驾驶员显示相关信息。 d不包含电动乘用车。 e普通级该配置于标准第1号修改单发布后第7个月开始实施。 f若配有头枕，靠背高含头枕高度。 g该配置高级、中级最后一排除外；普通级仅第一排靠背角度可调。 |